## Slide 1
NGHIÊN CỨU FLOW THỰC THI ELF
TRÊN PULP: GVSoC VÀ RTL
Thực hiện : Phạm Hùng Hòa
Phạm Chí Dũng
Đỗ Xuân Hào
GVHD : Thầy Nguyễn Đức Minh
Cô Hoàng Phương Chi
Ngày báo cáo: 03/10/2026
Notes: (Object Detection, YOLO-Tinyv3/4)
1

## Slide 2
Bài toán cần giải quyết
BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU
2
Từ chương trình C đến hoạt động phần cứng
01
Một file C/ELF được thực thi trong PULP như thế nào?
02
Có thể chạy đúng cùng một ELF trên GVSoC và RTL không?
03
Làm sao nối lệnh CPU với giao dịch interconnect và waveform?
Đầu ra mong muốn: một chuỗi bằng chứng có thể kiểm tra lại — ELF → trace → transaction → waveform → kết quả.

## Slide 3
Mục tiêu nghiên cứu
BỐI CẢNH VÀ MỤC TIÊU
3
Workload đại diện
Tạo chương trình vừa đủ để quan sát FC, cluster, TCDM, DMA và peripheral.
Một ELF duy nhất
Khóa danh tính bằng SHA-256 trước khi chạy hai backend.
Hai lớp quan sát
Instruction trace cho software; waveform cho hoạt động RTL tự trị.
Trực quan hóa
Timeline, replay và liên kết đến raw trace/VCD trong một viewer độc lập.
Tái lập được
Lưu command, log, trace, VCD và hướng dẫn từng bước.
Diễn giải đúng
Không đánh đồng mô hình kiến trúc với mô phỏng cycle-accurate.

## Slide 4
Tổng quan kiến trúc PULP quan sát trong demo
KIẾN TRÚC VÀ PHƯƠNG PHÁP
4
CLUSTER: PE0…PE7 · TCDM · MCHAN
SoC: FC · L2 · UDMA · UART
Sơ đồ được GVSoC tự sinh; slide phân tích sẽ chỉ theo các đường dữ liệu liên quan đến workload.

## Slide 5
Vai trò của GVSoC, RTL và HTML Viewer
KIẾN TRÚC VÀ PHƯƠNG PHÁP
5
GVSoC
Mô hình kiến trúc nhanh • Chạy software • Sinh reference trace • Kiểm tra chức năng sớm
RTL / Questa
Mô phỏng hiện thực phần cứng • Timing và handshake • Clock/reset/event • Waveform từng tín hiệu
HTML Viewer
Lớp tổng hợp và replay • Hai timeline • Instruction replay • Liên kết raw trace/VCD
GVSoC ≠ RTL | Viewer ≠ simulator | Waveform mới là bằng chứng về signal-level behavior

## Slide 6
Flow nghiên cứu tổng thể
KIẾN TRÚC VÀ PHƯƠNG PHÁP
6
C source
ELF
Hai backend
Artifacts
Phân tích
Build + DWARF
SHA-256
GVSoC
stdout + FC/PE instruction trace
RTL / Questa
transcript + trace + selected VCD
Đối chiếu
Kết quả chức năng Phase / event Trace ↔ waveform
Nguyên tắc: không build lại ELF giữa hai lượt chạy.

## Slide 7
Nguyên tắc đối chiếu hai hệ thống
KIẾN TRÚC VÀ PHƯƠNG PHÁP
7
1
Cùng ELF — Hash phải giống trước và sau hai lượt chạy.
2
So chức năng trước — PASS/status/checksum/UART là điều kiện nghiệm thu.
3
Không lockstep — GVSoC và RTL có mô hình timing/runtime khác nhau.
4
Đồng bộ theo phase — Dùng main, phase function, MMIO và event làm anchor.
5
Trace + waveform — CPU trace không mô tả các beat DMA chạy tự trị.
So sánh đúng câu hỏi ở đúng abstraction level.

## Slide 8
Workload flow_demo: bảy giai đoạn
THỬ NGHIỆM 1 · FC + CLUSTER + DMA
8
Phase
P0 FC + L2 FC
P1 Timer + ALU FC
P2 Launch cluster FC
P3 8 PE ghi L1 PE0…7
P4 Barrier PE0…7
P5 DMA round-trip PE0
P6 Summary FC
L2
checksum
FC
timer + ALU
CLUSTER
fork 8 PE
TCDM
parallel write
EVENT
barrier
MCHAN
L2→L1→L2
FC
verify PASS
Vì sao chọn workload này?
Một chương trình nhưng chạm đủ các lớp: software FC, hand-off cluster, song song 8 PE, TCDM, event/barrier và DMA tự trị.
Kết quả chức năng: checksum và dữ liệu DMA khớp; FLOW|6|RESULT|PASS|errors=0

## Slide 9
Kết quả flow_demo: trace, cycle và waveform
THỬ NGHIỆM 1 · FC + CLUSTER + DMA
9
Phase
GVSoC
RTL
Tỷ lệ
P0 · FC + L2
12,224
5,761
2.122×
P1 · Timer + ALU
15,598
7,143
2.183×
P2 · Launch/wait
191,663
175,519
1.092×
P3 · 8 PE ghi L1
44,674
43,317
1.031×
P4 · Barrier
11,397
10,991
1.037×
P5 · DMA
20,025
19,493
1.027×
P6 · Summary
11,989
5,559
2.157×
ẢNH CẦN BỔ SUNG
Waveform phase 5 — DMA tự trị
Chạy:
cd report/gvsoc_demo/rtl/wave gtkwave flow_demo.gtkw
Khung cần chụp: s_dmac_busy; TCDM req/gnt; AXI AR/R và AW/W handshake trong phase 5
Trace thô: 207,451 lệnh | Viewer giữ 7,344 lệnh trọng tâm | VCD chọn lọc: 24 nhóm signal
Nhận xét: phần cluster gần nhau; phần FC có nhiều printf/runtime nên chênh khoảng 2.1×.

## Slide 10
Hai workload UART ZCU104
THỬ NGHIỆM 2 · FC + UDMA UART
10
zcu104_uart_smoke
main → printf → nhiều lớp formatted I/O GVSoC FC: 5,397 lệnh RTL FC: 35,405 lệnh Kết quả: 23 byte đúng
zcu104_uart_direct
main → uart_write(0, buffer, 23) GVSoC FC: 4,634 lệnh RTL FC: 22,957 lệnh Kết quả: 23 byte đúng
Hello PULP from ZCU104\n
Cả hai chỉ dùng FC + L2 + UDMA UART; cluster/PE/TCDM/MCHAN không hoạt động.

## Slide 11
Luồng zcu104_uart_direct
THỬ NGHIỆM 2 · FC + UDMA UART
11
Runtime boot
_start / pos_init_start
uart_open
clock + setup
main
buffer=0x1c000820 size=23
UDMA TX
đọc L2 tự trị
UART
serialize 23 byte
exit(0)
status=0
CPU chủ động
Phần cứng tự trị
CPU tiếp tục
Điểm cần quan sát
Instruction trace chỉ cho thấy CPU ghi cấu hình và poll. Các byte được UDMA đọc từ L2 và UART dịch nối tiếp phải được xác nhận bằng waveform RTL.
Đây là chuỗi diễn giải xuyên suốt: instruction → MMIO → autonomous hardware → event/status → instruction.

## Slide 12
Bằng chứng instruction trace và MMIO
THỬ NGHIỆM 2 · FC + UDMA UART
12
Sự kiện
Địa chỉ
Giá trị
Ý nghĩa
UART setup
0x1a1020a4
0x00560306
bật/cấu hình UART
TX address
0x1a102090
0x1c000820
buffer 23 byte tại L2
TX size
0x1a102094
0x00000017
khởi động transfer
SoC exit
0x1a1040a0
0x80000000
exit(0) / status PASS
CPU
MMIO / interconnect
UDMA UART TX
UART pad
23 bytes
Trace xác nhận lệnh ghi; waveform xác nhận request/handshake và serial bitstream.

## Slide 13
Đối chiếu GVSoC và RTL
KẾT QUẢ VÀ DIỄN GIẢI
13
zcu104_uart_direct — timeline từ _start
GVSoC
295.187 µs
RTL
1166.590 µs
Cùng thang thời gian tuyệt đối; GVSoC chiếm 25.3% độ dài RTL.
Tiêu chí
GVSoC
RTL
ELF
cùng SHA-256
cùng SHA-256
UART output
23 byte đúng
23 byte đúng
FC instruction
4,634
22,957
Cluster
không chạy
không chạy
Mức timing
model kiến trúc
signal/cycle RTL
Kết luận: đồng nhất chức năng, không đồng nhất số lệnh hoặc cycle.

## Slide 14
HTML Flow Viewer đã xây dựng
TRỰC QUAN HÓA
14
ẢNH CẦN BỔ SUNG
Ảnh giao diện viewer — timeline + replay
Chạy:
firefox report/zcu104_uart_direct/flow_viewer.html
Khung cần chụp: thanh thống kê, hai lane GVSoC/RTL, nút Play và 8–12 dòng instruction
Viewer làm được
• Hiển thị hai timeline • Replay instruction • Đồng bộ theo phase • Chọn tốc độ Play • Mở raw trace và VCD
Viewer không làm
• Không chạy GVSoC/RTL • Không chứng minh signal • Không đồng bộ lockstep • Không thay thế GTKWave
Vai trò đúng: cầu nối giữa software trace, simulation time và artifact RTL.

## Slide 15
Cách đọc trace cùng waveform RTL
TRỰC QUAN HÓA
15
1
Instruction
CPU đang làm gì?
2
MMIO / memory
địa chỉ + giá trị
3
HW tự trị
UDMA / DMA / UART
4
Status / event
busy, irq, wakeup
5
Instruction
CPU tiếp tục
ẢNH CẦN BỔ SUNG
Waveform UART — nối transaction với bitstream
Chạy:
cd report/zcu104_uart_direct/rtl/wave gtkwave zcu104_uart_direct.gtkw
Khung cần chụp: w_uart_rx; FC fetch; reset; exit_status; zoom đủ một ký tự UART
Cách thuyết trình một sự kiện
① Chỉ PC/hàm trong trace ② Chỉ write MMIO tương ứng ③ Highlight khối trên kiến trúc ④ Chỉ handshake/signal trên wave ⑤ Kết luận bằng output/status
Không nói “lệnh chạy qua mọi khối”; nói “lệnh cấu hình khối, sau đó phần cứng tự hoạt động”.

## Slide 16
Vấn đề gặp phải và cách xử lý
BÀI HỌC KỸ THUẬT
16
Hiện tượng
Nguyên nhân
Cách xử lý
UART GVSoC ra byte nhiễu
checker mặc định 115200
đặt 825000 baud
RTL log toàn warning
transcript Questa rất dài
lọc result; giữ full log riêng
ELF ngoài không có phase
không có phaseN_* symbol
suy luận _start/main/exit
Hai timeline khác độ dài
timing model khác nhau
cùng thang tuyệt đối + phase map
Play kéo trang
scrollIntoView()
chỉ scroll trong trace panel
Trace không thấy DMA
hardware hoạt động tự trị
đọc thêm VCD handshake
Bài học chung: một log đơn lẻ hiếm khi đủ — cần chuỗi bằng chứng nhiều lớp.
Ba lớp kiểm tra: functional output · architectural trace · RTL signal behavior

## Slide 17
Kết luận và hướng phát triển
KẾT LUẬN
17
Đã hoàn thành
✓ Một ELF chạy trên GVSoC và RTL ✓ Kết quả chức năng được xác minh ✓ Có instruction trace + VCD ✓ Có viewer và tài liệu tái lập ✓ Có ba workload bổ trợ nhau
Tiếp theo
1. Bổ sung signal UDMA/interconnect 2. Chụp waveform theo sự kiện 3. Animate đường dữ liệu trên kiến trúc 4. Tự động hóa nhập ELF mới 5. Đóng gói demo cho báo cáo
GVSoC cho reference kiến trúc nhanh; RTL cho bằng chứng hiện thực; viewer giúp nối hai góc nhìn.

## Slide 18
Phụ lục A — Các lệnh tái lập chính
BACKUP
BACKUP · 18
GVSoC
source sw/gvsoc/env.sh gvsoc --target=pulp-open --binary=<ELF> \ + --trace=chip/soc/fc/insn:fc.log run
RTL
APP_DIR="$PWD/sw/flow_demo" SIM_TIMEOUT="80 ms" \ + PULP_RISCV_GCC_TOOLCHAIN=/opt/pulp-toolchain \ + sw/full_system/run_sim.sh all run
Viewer
/usr/bin/python3 sw/flow_demo/flow_visualize.py \ + --elf <ELF> --gvsoc-fc <fc.log> --rtl-dir <raw> \ + --output <flow_viewer.html>
Chi tiết đầy đủ: report/gvsoc_demo/HUONG_DAN_TUNG_BUOC.md

## Slide 19
Phụ lục B — Artifact bàn giao
BACKUP
BACKUP · 19
Nhóm
Đường dẫn
Nội dung
flow_demo
report/gvsoc_demo/
viewer, log, trace, VCD, docs
UART smoke
report/zcu104_uart_smoke/
ELF snapshot, viewer, UART/VCD
UART direct
report/zcu104_uart_direct/
ELF snapshot, viewer, UART/VCD
Phương pháp
report/GVSOC_RTL_VISUAL_ANALYSIS_APPROACH.md
storyboard + signal list
Kiểm tra UART
report/ZCU104_UART_RECHECK.md
baud, status, integrity
Báo cáo DOCX
doc/gvsoc_demo/research/
tài liệu nghiên cứu đầy đủ
Mỗi report giữ raw artifact; viewer chỉ là lớp đọc/lọc, không thay đổi dữ liệu gốc.

## Slide 20
Phụ lục C — Danh tính ELF và kết quả
BACKUP
BACKUP · 20
ELF
SHA-256 rút gọn
Kết quả hai backend
flow_demo
7fff5157…c39a
PASS; checksum/DMA khớp
zcu104_uart_smoke
40d9d50a…e6da
exit(0); UART 23 byte
zcu104_uart_direct
13f7b410…2ed3
exit(0); UART 23 byte
Điều kiện PASS
• Process/runner exit code 0 • Marker hoặc status testbench đúng • Output/checksum khớp • Trace/VCD tồn tại và parse được
Không dùng làm tiêu chí duy nhất
• Dòng Errors cuối transcript • Số instruction bằng nhau • Thời gian hai backend bằng nhau • HTML timeline tự thân

## Slide 21
Phụ lục D — Signal RTL cần quan sát
BACKUP
BACKUP · 21
Khối
Signal / nhóm signal
FC
fetch_en, core_busy, PC/trace, exit_status
Cluster
cluster clock/reset/fetch; PE0…7 busy/clock enable
MCHAN
s_dmac_busy, dma event, TCDM req/gnt
AXI
AR/R valid-ready; AW/W/B valid-ready
UDMA UART
clock gate, setup, TX addr/size, busy/event
UART pad
DUT TX / tb w_uart_rx; receiver enable
ẢNH CẦN BỔ SUNG
Ảnh signal hierarchy sau khi add wave
Chạy:
gtkwave report/gvsoc_demo/rtl/wave/flow_demo.gtkw
Khung cần chụp: Signal list bên trái và cửa sổ wave có phase DMA

## Slide 22
Phụ lục E — Checklist ảnh cần chụp
BACKUP
BACKUP · 22
1
flow_demo waveform — DMA busy + TCDM + AXI
gtkwave report/gvsoc_demo/rtl/wave/flow_demo.gtkw
2
UART direct waveform — w_uart_rx + exit
gtkwave report/zcu104_uart_direct/rtl/wave/zcu104_uart_direct.gtkw
3
UART direct viewer — 2 timeline + replay
firefox report/zcu104_uart_direct/flow_viewer.html
4
flow_demo viewer — phase timeline + cycle table
firefox report/gvsoc_demo/flow_viewer.html
Quy ước crop: bỏ toolbar thừa; giữ tên signal, time cursor, phase/PC anchor và giá trị cần chứng minh.

## Slide 23
PULP · GVSoC · RTL
THANK YOU!
Q & A
23